## Slide 1
2023년 07월 26일
신민호
김시연
성우진
V 1.0
Ezi-SERVOII-Plus-E < 라즈베리파이 편 >

## Slide 2
2
라즈비안 설치
sd카드에 라즈베리 파이 OS를 설치
https://www.raspberrypi.com/software/ 에서 Raspberry Pi Imager 을 다운로드 후 설치
Imager에서 사용할 운영체제 Raspberry PI OS를 선택
설치할 SD카드를 선택하고 Write버튼을 눌러 라즈베리파이 OS 를 설치
당사 제어기는 1회에 한정하여 기술지원을 제공합니다.
연결 및 구동에 관련된 사항은 하기 메일로 문의하시어 기술지원을 받으시기 바랍니다.
E-mail: sales@daincube.com

## Slide 3
3
라즈베리파이 설치
라즈베리 파이 OS를 설치하고 컴퓨터에서 sd카드를 분리한 후 카드를 라즈베리파이 바닥에 있는 카드를 넣는 곳에 삽입
라즈베리 파이에 전원과 모니터 키보드 마우스 등을 연결하고 전원을 킴
Welcome to Raspberry Pi 창에서 next
국가와 언어 timezone을 한국으로 선택 후 next
사용자의 이름과 비밀번호를 작성함 ex)id: fastech pw:fastech
당사 제어기는 1회에 한정하여 기술지원을 제공합니다.
연결 및 구동에 관련된 사항은 하기 메일로 문의하시어 기술지원을 받으시기 바랍니다.
E-mail: sales@daincube.com

## Slide 4
4
라즈베리파이 초기설정
초기에 마우스와 키보드의 반응속도가 느림
터미널에서 sudo nano /boot/cmdline.txt를 입력하여 boot/cmdline.txt 에디터를 연다
에디터가 나오면 첫번째 줄 맨뒤로 이동하여 usbhid.mousepoll=0 입력 후 저장
sudo reboot를 입력하여 재부팅
국가를 한국으로 선택하였기 때문에 글자가 깨지는현상 이것을 한글화 함
터미널을 열고 sudo apt install fonts-unfonts-core을 입력 (폰트설치)
sudo apt-get install ibus ibus-hangul 입력(입력기 설치)
좌측상단 베리메뉴->기본설치->ibus입력기 설정을 hangul 로 설정
당사 제어기는 1회에 한정하여 기술지원을 제공합니다.
연결 및 구동에 관련된 사항은 하기 메일로 문의하시어 기술지원을 받으시기 바랍니다.
E-mail: sales@daincube.com

## Slide 5
5
개발환경
터미널에서 sudo apt update
sudo apt install code를 입력하여 vscode를 설치
좌측상단 베리메뉴 → 개발 → vscode 실행가능
당사 제어기는 1회에 한정하여 기술지원을 제공합니다.
연결 및 구동에 관련된 사항은 하기 메일로 문의하시어 기술지원을 받으시기 바랍니다.
E-mail: sales@daincube.com

## Slide 6
ProtocolTest
Fastech에서 제공하는 윈도우 환경 ProtocolTest 프로그램

## Slide 7
ProtocolTest Linux Version
라즈베리파이로 이식 중인 ProtocolTest 프로그램
터미널에서 파일을 같은 디렉토리에 두고, 위의 명령어로 실행파일 생성, 실행

## Slide 8
ProtocolTest Linux Version
현재까지 구현한 명령어
현재까지 구현한 기능(~7/27)

## Slide 9
ProtocolTest Linux Version
전송한 Frame
수신한 Frame
통신상태
주고받는 명령
보내는 Buffer
일부 명령어 선택
랜덤 Auto Sync No생성&표시
IP입력, UDP프로토콜 연결/연결해제
현재까지 구현한 기능(~7/27)

## Slide 10
ProtocolTest Linux Version

## Slide 11
사용한 Framework
GTK
QT
LGPL 라이센스로 상업적 이용
소스코드 비공개 가능

## Slide 12
개발환경
Glade

## Slide 13
GTK3 & Glade 설치
GTK 설치
Glade 설치
공식 문서
GTK3 : https://docs.gtk.org/gtk3/
Glade : https://gitlab.gnome.org/GNOME/glade

## Slide 14
Glade
GTK에서 제공하는 방식대로 XML 작성

## Slide 15
Glade
WYSIWYG방식(What You See Is What You Get)으로 UI디자인 가능

## Slide 16
Glade - UI디자인
GTK3 : https://docs.gtk.org/gtk3/
Glade : https://gitlab.gnome.org/GNOME/glade

## Slide 17
Glade - UI디자인
GTK3 : https://docs.gtk.org/gtk3/
Glade : https://gitlab.gnome.org/GNOME/glade
최상위
(프로그램의 틀)
컨테이너
(구성요소 담는 공간)
컨트롤
(주로 입력을 받는 요소)
표시
(주로 정보 표시)

## Slide 18
Glade - UI디자인
GTK3 : https://docs.gtk.org/gtk3/
Glade : https://gitlab.gnome.org/GNOME/glade
일반 속성(구성요소마다 다름)
패킹->레이아웃 상 위치
공통사항 속성

## Slide 19
Glade - 상호작용
각 구성요소(버튼, 콤보박스, 체크박스 등)의 시그널과 Callback함수와 연동
시스템 실행 단계에서 구성요소 생성, g_signal_connect로 callback함수와 연결
Callback함수에 각 구성요소 별 기능 작성

## Slide 20
C프로그램 구조
int main(int argc, char *argv[]) {
GTK 구성요소 선언
GTK 메인루프 시작
등 초기설정
}
Main 함수
Callback 함수
라이브러리(명령어) 함수
Interface 함수
GUI 실행
연결된
Callback 호출
명령어 구분
데이터 처리
명령어 함수 호출
송신 Frame 생성
Frame
송수신